ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Typ ES 10 / 90°

Pos. ______	Liefern Edelstahl Eckschutzprofilen

Lieferung	Typ ES 10 / 90° mit Schiebeanker

Material / Sichtseite:	 Edelstahl gebürstet Korn 320

mit Schutzfolie versehen

Blechstärke (in mm):	 1,5  2,0  3,0

Eckradius (in mm):	 r=2xBlechstärke

Schenkellängen (in mm):	 40x40  50x50  60x60

Baulängen (Raumhöhe):	________ mm

Menge / Anzahl:	________ Stück

Stückpreis:	________ Stück / Euro

Gesamtpreis			____________ Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Pos. ______	Montage der Eckschutzprofile der Vorposition

Montage	auf doppelt beplankte Gipskarton-Ständerwand

Zu beginn sind beigelegte Schiebeanker im Abstand von ca. 60cm

in das Profil einzulegen. Die Montage erfolgt durch lotrechtes an-

schrauben der Anker auf passgenauen Wandbezug unter Zuhilfe-

nahme eines Lasernivelliergeräts auf die erste Gipskartonlage vor

der zweiten Gipskarton-Doppelbeplankung. Unebenheiten können

z. B. mittels eines Gips-Ansetzbinders ausgeglichen werden.

Nach der Montage des Eckschutzprofils können die

zusätzlichen Wandoberflächen wie z.B. Fließenbelag, etc.

angebracht werden.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten Profile

vor Maler- oder Putzarbeiten Beschädigungen z.B. durch Folien-

anbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

Menge / Anzahl:	________ Stück

Gesamtpreis			____________ Euro