ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Typ ES 11 / 90°

Pos. ______	Liefern von Edelstahl Eckschutzprofilen

Lieferung	Typ ES 11 / 90°

Material / Sichtseite:	 Edelstahl fein geschliffen Korn 240

mit Schutzfolie versehen

Blechstärke (in mm):	 1,5  2,0  3,0

Eckradius (in mm):	 r=2xBlechstärke

Schenkellängen (in mm):	 40x40  50x50  60x60

Baulängen (Raumhöhe):	________ mm

Menge / Anzahl:	________ Stück

Stückpreis:	________ Stück / Euro

Gesamtpreis			____________ Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Pos. ______	Montage der Eckschutzprofile der Vorposition

Montage	auf doppelt beplankte Gipskarton-Ständerwand

Die Montage erfolgt durch lotrechtes bzw. flurrechtes

vorbohren und anschrauben in den seitlichen Nutenaus-

bildungen unter Zuhilfenahme eines Lasernivelliergeräts

auf die erste Gipskartonlage. Dabei ist auf eine tolleranz-

freie Montage bündig zur zweiten Gipskartonlage zu achten.

Unebenheiten können z. B. mittels eines Gips- Ansetzbinders

ausgeglichen werden.

Gegebenenfalls kann das Profil auch durch einen geeigneten

Kleber z.B. Polymerkleber S78 angeklebt werden.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

Menge / Anzahl:	________ Stück

Gesamtpreis			____________ Euro

Pos. ______	Herstellen von dauerelastischer Verfugung

Im Zuge der Montage sind die seitliche Öffnungen

mittels Acryl-Fugenmasse in aufgehender Wandfarbe

bündig zur Wandoberfläche auszufüllen.

Gesamtlänge (in lfm)	________ lfm

Stückpreis (lfm):	________ lfm / Euro

Gesamtpreis			____________ Euro