ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Typ ES 12 / 90°

Pos. ______	Liefern von Aluminium Eckschutzprofilen

Lieferung	Typ ES 12-A / 90°

Material / Sichtseite:	 Aluminium eloxiert E6 / EV1

Unterprofile:	 Aluminium pressblank

Blechstärke (in mm):	 2,0

Eckradius (in mm):	 25,0

Schenkellängen (in mm):	 55x55

Baulängen (Raumhöhe):	________ mm

Menge / Anzahl:	________ Stück

Stückpreis:	________ Stück / Euro

Gesamtpreis			____________ Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Pos. ______	Liefern von 2-teiligen Aluminium Eckschutzprofilen

Alternativ	wie Vorposition jedoch mit einer Pulverbeschichtung

Typ ES 12-F / 90°

nach RAL-Karte K1 RAL ________ (außer Metallic-Farben)

in Metallic-Farben  RAL 9006  RAL 9007

in DB-Farbe  701  702  703

___ Stück	Stück / €	________	€	________

Pos. ______	Montage der Eckschutzprofile der Vorposition

Montage	auf doppelt beplankte Gipskarton-Ständerwand

Die Montage erfolgt durch lotrechtes anschrauben auf passge-

nauen Wandbezug unter Zuhilfenahme eines Lasernivelliergeräts

auf die erste Gipskartonlage. Dabei ist auf eine tolleranzfreie Montage

bündig zur zweiten Gipskartonlage zu achten. Unebenheiten

können z. B. mittels eines Gips- Ansetzbinders ausgeglichen

werden.

Das Unterprofil ist nach den Spachtelarbeiten sauber zu reinigen.

Es empfiehlt sich die Verklipsungsstege mit einemsäurefreien Öl

abzuwischen damit ggf. Spachtelreste wieder einwandfrei entfernt

werden können.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten Profile

vor Maler- oder Putzarbeiten Beschädigungen z.B. durch Folien-

anbringung zu schützen.

Die Montage der Profil-Oberteile erfolgt zeitlich versetzt nach

Einlegen eventueller Elektrokabel, Maler-, Tapezier- und Boden-

arbeiten auf Aufforderung durch die Bauleitung durch aufklicken

des Profils.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

Menge / Anzahl:	________ Stück

Gesamtpreis			____________ Euro