ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Typ ES 4 FS1 / 90°

Pos. ______	Liefern von Edelstahl Eckschutzprofilen

Lieferung	Typ ES 4 FS1 / 90°

Material / Sichtseite:	 Edelstahl fein geschliffen Korn 240

Edelstahl gebürstet Korn 320

mit Schutzfolie versehen

Blechstärke (in mm):	 1,5 mm

Schenkellängen (in mm):	 30x30  40x40  50x50  60x60

Baulängen (Raumhöhe):	________ mm

Menge / Anzahl:	________ Stück

Stückpreis:	________ Stück / Euro

Gesamtpreis			____________ Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Pos. ______	Montage der Eckschutzprofile der Vorposition

Montage	auf der Wand

Die Montage erfolgt durch lotrechtes ankleben

z. B. Polymerkleber S78 oder gleichwertigen Kleber

unter Zuhilfenahme eines Lasernivelliergeräts.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

Menge / Anzahl:	________ Stück

Gesamtpreis			____________ Euro