ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie B / Aluminium

Seite 1 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. ______	Aluminium Sockelleisten

Typ ________

Material:	 Aluminium Pressblank

Profilbreite (in mm):	________ mm

Profilhöhe (in mm):	________ mm

Laufende Länge:	________ lfm

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie B / Aluminium

Seite 2 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Innenecken – auf Gehrung zuschneiden

Pos. ______	Für alle Innenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen von Außenecken – auf Gehrung zuschneiden

Pos. ______	Für alle Außenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie B / Aluminium

Seite 3 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Montage von Aluminium Sockelleisten der Vorposition – Unterputzsockelleiste

Pos. ______	Die Montage der Profile erfolgt durch Andübeln (anschrauben)

in entsprechender Höhe über OKFF, waagrecht und fluchtrecht.

Wahlweise auch durch ankleben des Profils an der Wand

z. B. Polymerkleber S78 oder gleichwertigen Kleber.

Plus-Toleranzen von über ________ mm sind im Zuge der

Montage der Bauleitung zu melden (wegen dickerem Putzauftrag).

Alle Unebenheiten sind auszugleichen.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter

Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage

gehört zur Leistung des Bieters.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

Einbringen des Bodenbelags

Die Montage der Profile erfolgt vor den Bodenbelagsarbeiten.

Im Zuge der Bodenbelagsarbeiten ist dieser

(PVC, Teppicht, Laminat- / Holz)

mit entsprechender Dehnungstolleranz ggf. Dehnungsfuge

horizontal einzubringen, einzulegen und einzukleben.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro