ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie C / Aluminium

mit Edelstahlauflage

Seite 1 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. ______	Edelstahl Sockelleisten

Typ ________

Oberprofile:	 Edelstahl Flachprofil 1,5mm geschliffen K 240

Unterprofile:	 Aluminium pressblank

Profilbreite (in mm):	________ mm

Profilhöhe (in mm):	________ mm

Laufende Länge:	________ lfm

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie C / Aluminium

mit Edelstahlauflage

Seite 2 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Innenecken	E_MI_G05

Pos. ______	Für alle Innenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte der Unterprofile

herzustellen. je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Die Oberprofile sind passgenau stumpf zu stoßen.

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen von Außenecken	E_MA_G05

Pos. ______	Für alle Außenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte der Unterprofile

herzustellen. je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Die Oberprofile sind passgenau stumpf zu stoßen.

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten.

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen von Außenecken – mit 90° Biegung	E_MA_A90

Pos. ______	Für alle Außenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte der Unterprofile

herzustellen. je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Die Oberprofile sind imZuge der Montage mit einem Winkelbieger

auf den Eckwinkel 90° abzukanten. (ist nur bis 1,5 mm Blechstärke möglich)

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie C / Aluminium

mit Edelstahlauflage

Seite 3 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Montage von Edelstahl Sockelleisten der Vorposition – Unterschnitten	E_M_06

Pos. ______	Die Montage der Unterprofile erfolgt durch Andübeln (anschrauben)

in entsprechender Höhe über OKFF, waagrecht und fluchtrecht

mit sog. Schnellschrauben auf die 1. Gipskartonlage.

Die Unterprofile sitzen bündig zum Estrichboden auf und sind vor

der Estricheinbringung zu montieren).

Die 2. Gipskartonlage sitzt auf der Sockelleiste auf und ist

sauber beizuspachteln (oder dauerelastisch abzufugen).

Alle Unebenheiten sind auszugleichen. Bei Gipsbauplatten kann

dies durch einen Gips-Ansetzbinders geschehen.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter

Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage

gehört zur Leistung des Bieters.

Die Montage der Oberprofile erfolgt durch ankleben des Profils

z. B. Polymerkleber S78 oder gleichwertigen Kleber.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro