ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie X / Aluminium

Seite 1 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Liefern von

Pos. ______	Aluminium Sockelleisten

Typ ________

Oberprofile:	 Aluminium eloxiert E6 / EV1

Unterprofile:	 Aluminium pressblank

Profilbreite (in mm):	________ mm

Profilhöhe (in mm):	________ mm

Laufende Länge:	________ lfm

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

Hersteller / Liefernachweis:

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7	E-Mail: info@alu-plan.de

D-92245 Kümmersbruck	Internet: http://www.alu-plan.de

Germany	Telefon: +49 (0)9624 / 92 234 345

oder gleichwertiges nach Angabe

Liefern von

Pos. ______	Aluminium Sockelleisten wie Vorposition

Alternativ	jedoch mit einer Pulverbeschichtung

Typ ________-F

nach RAL-Karte K1 RAL ________ (außer Metallic-Farben)

in Metallic-Farben  RAL 9006  RAL 9007

in DB-Farbe  701  702  703

lfm / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie X-F / Aluminium

Seite 2 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Herstellen von Innenecken

Pos. ______	Für alle Innenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte der Unterprofile

herzustellen. je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Die Oberprofile können mit Rücksicht auf Kabeleinlagen

stumpf gestoßen werden.

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

Herstellen von Außenecken

Pos. ______	Für alle Außenecken sind passgenaue Gehrungsschnitte der Unterprofile

herzustellen. je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Für die Oberprofile sind ebenfalls passgenaue Gehrungsschnitte herzustellen.

je Gehrung zwei Gehrungsschnitte

Alle Schnitte sind stets von der Sichtseite vorzunehmen,

damit sich die gratigen Seiten auf der Rückseite befinden.

Im Zuge des Bearbeitungsschrittes sind die sichtbaren Schnittkanten

sauber zu entgraten und mit einem Speziallack abzulacken

___	Stück	Stück / Euro	__,__	___,__	Euro

ALU-PLAN®	Ausschreibungsunterlage	Unterputzsockelleisten

Serie X-F / Aluminium

Seite 3 von 3

Lieferung      Herstellung      Montage	nicht zutreffendes bitte streichen

Montage von Aluminium Sockelleisten der Vorposition – Unterputzsockelleiste

Pos. ______	Die Montage der Unterprofile erfolgt durch Andübeln (anschrauben)

in entsprechender Höhe über OKFF, waagrecht und fluchtrecht.

Plus-Toleranzen von über ________ mm sind im Zuge der

Montage der Bauleitung zu melden (wegen dickerem Putzauftrag).

Alle Unebenheiten sind auszugleichen.

Die Verschraubung der Unterprofile hat ausschließlich über die

Bohrkerbe zu erfolgen.

Die Verklipsungsstege sind vor Verschmutzung (Spachtelmasse) zu schützen.

Es empfiehlt sich die Verklipsungsstege mit einem säurefreien Öl abzuwischen

damit ggf. Spachtelreste wieder einwandfrei entfernt werden können.

Die Weiterführung des Meterrisses an allen Wänden unter

Verwendung eines Lasergerätes oder einer Schlauchwaage

gehört zur Leistung des Bieters.

Die Endmontage an der Wand erfolgt durch auflegen und auf-

drücken der zugeschnittenen Profile auf die Verklipsungsstege.

Auf Aufforderung durch die Bauleitung sind die montierten

Profile vor Maler- oder Putzarbeiten vor Beschädigungen

z.B. durch Folienanbringung zu schützen.

Die Schutzfolien sind auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen.

___	lfm	lfm / Euro	__,__	___,__	Euro